# TROŠKOVNIK - DOGRADNJA SPREMIŠTA UZ MRTVAČNICU

# I/  ZEMLJANI RADOVI

01.Iskop temelja u zemlji III. kategorije

za trakaste temalje sa odbacivanjem

na udaljenost do 3, 00 m i

planiranjem dna

m3      6,00

02. Dobava i razastiranje drenažnog

šljunka u sloju od 30 cm

m3        5,50

03. Razastiranje zemlje oko građevine

sa finim planiranjem

m3       3,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO              KN

## II/  BETONSKI  I ARMIRANO – BETONSKI RADOVI

- Betoniranje trakastih temelja u

zemlji  betonom C 16/20

potrebnom armaturom:

- Beton                                                 m3            6,00

- Armatura RA 400/500 – 1                 kg         180,00

- Betoniranje armirano-betonske

podloge debljine 10 cm sa

potrebnom armaturom, te završnim

izravnavanjem površine:

- Beton C 25/30                                     m3          2,00

- Armatura mrežasta  R-257                 kg          72,00

- Betoniranje horizontalnih

armiranih serklaža i greda

komplet sa potrebnom oplatom

i armaturom:

- Beton C 25/30                                    m3          3,00

- Armatura RA 400/500-1                    kg        105,00

- Oplata dvostrana                                m2         8,00

- Betoniranje vertikalnih

armiranih serklaža i stupova

komplet sa potrebnom

oplatom i armaturom:

- Beton C 25/30                                    m3          1,00

- Armatura RA 400/500-1                    kg          45,00

- Oplata                                                 m2           8,00

05. Izrada cementne glazure

debljine 5 cm u cementnom

mortu 1 : 2 uključujći i izradu

hidroizolacije varenom bitumenskom

ljepenkom V3 u dva sloja

m2          20,00

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO   KN

## III/  ZIDARSKI RADOVI

- Zidanje konstruktivnih zidova

debljine 20 cm, šupljom blok opekom

u produženom mortu 1 : 2 : 3

m3         8,00

02.  Žbukanje unutarnjih površina

zidova u produženom mortu

1 : 3 : 6 gruba i fina žbuka

m2      40,00

03.  Izrada vanjske fasade

i to na sljedeći način:

- oblaganje vanjskih zidova

fasadnim stiropor pločama

debljine 5,00 cm, te završno

obrađivanje silikatom, prema izboru

investitora, uključena i  izrada

fasadne skele, te bojenje lamperije

- u cijenu uključeni kompletni radovi sa

svim predradnjama, materijalom i

priborom

m2           30,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO         KN

## IV/ TESARSKI RADOVI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

- Izrada novog drvenog krovišta

jednostrešnog nagiba od jelove građe

II klase, komplet

sa pokrivanjem od limenih krovnih termo-panela

od poliuretana debljine 5 cm ( u cijenu uključiti

kompletno krovište po m2 sa svi predradnjama)

m2    20,00

TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO    KN

## V/ LIMARSKI RADOVI

- Dobava, izrada i montaža

horizontalnog limenog odvodnog

visečeg žlijeba od pocinčanog

obojenog lima d = 0,55 mm

razvijene širine 40 cm

ml    6,00

- Dobava, izrada, postavljanje i

pričvrščenje vertikalnih odvodnih

cijevi te fazonskih komada od

pocinčanog obojenog lima d = 0,55 mm,

razvijene širine 66 cm

ml     4,00

- Dobava materijala i izrada kutnog

opšava na rubovima krovišta od

pocinčanog obojenog lima d = 0,55 mm,

razvijene širine 33 cm

ml    10,00

LIMARSKI RADOVI UKUPNO             KN

## VI/ BRAVARSKI RADOVI

01. Nabava, doprema i ugradnja pvc. prozora

sa izolacijskim staklom:

- vel. 120/70 cm                                   kom              1

02. Nabava, doprema i ugradnja ulaznih

PVC vratiju:

- vel. 95/210 cm                                   kom              1

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO             KN

## REKAPITULACIJA

- ZEMLJANI RADOVI                                                       KN

- BETONSKI I ARMIRANO – BETONSKI                      KN

- ZIDARSKI RADOVI                                                        KN

- TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI             KN

- LIMARSKI RADOVI                                                       KN

- BRAVARSKI RADOVI                                                   KN

CIJENA UKUPNO                                                                       KN

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDV 25%                                                                                      KN

SVEUKUPNO                                                                             KN